## Slide 1
VIRTUALNI OSCILOSKOP
LabVIEW · NI USB-5133 · NI-SCOPE
Upravljački algoritmi u realnom vremenu — Projekat 2
Lazar Jakšić · Boris Gavranić · Luka Lepojević
Notes: Dobar dan. Naš projekat je virtualni osciloskop — softversko rešenje razvijeno u LabVIEW-u koje, u sprezi sa akvizicionom karticom NI USB-5133, u realnom vremenu prikuplja, prikazuje i analizira električne signale. U narednih par minuta prolazimo kroz arhitekturu sistema, logiku okidanja i modul za obradu signala.

## Slide 2
Cilj i arhitektura
2
Cilj
Fleksibilan merni instrument koji softverski replicira funkcionalnost klasičnog osciloskopa.
Hardver
NI USB-5133 — visokoperformantni digitalizator, 10 MS/s.
Softver
LabVIEW — grafički dataflow, modularni dizajn.
Sprega
NI-SCOPE drajveri — akvizicija, uzorkovanje i okidanje.
IZVOR SIGNALA
analogni ulaz
NI USB-5133
digitalizacija · 10 MS/s
LabVIEW / NI-SCOPE
konfiguracija · akvizicija · okidanje
Prikaz talasnog oblika
Merenja · FFT · PSD
Notes: Ideja je bila da napravimo instrument koji ne zavisi od fiksne kutije sa dugmićima — sve što klasičan osciloskop radi hardverski, mi radimo softverski. Hardverski deo je kartica NI USB-5133, visokoperformantni digitalizator. Ona uzorkuje signal, a sve dalje — konfiguracija, okidanje, obrada i prikaz — odvija se u LabVIEW-u preko NI-SCOPE drajvera. Time dobijamo modularnost: dodavanje nove analize znači dodavanje jednog bloka, a ne novog uređaja.

## Slide 3
Tok programa
3
Stroga sekvenca NI-SCOPE poziva — bez nje uređaj ostaje zaključan.
1
Initialize
otvaranje sesije
2
Configure Vertical
opseg · offset · sprega
3
Configure Horizontal
sample rate · record length
4
Configure Trigger
uslov okidanja
5
Fetch
preuzimanje iz bafera
6
Close
oslobađanje resursa
While petlja
Fetch neprekidno preuzima sirove podatke iz hardverskog bafera dok korisnik ne pritisne Stop. Tada se poziva Close — sesija se bezbedno zatvara, resursi oslobađaju.
Notes: Ovo je kičma celog programa. Sve počinje inicijalizacijom sesije. Zatim konfigurišemo vertikalnu osu — opseg, pomeraj i spregu kanala; pa horizontalnu — brzinu odabiranja i dužinu zapisa. Nakon toga se postavlja uslov okidanja, o čemu ćemo detaljnije. Srce sistema je While petlja u kojoj funkcija Fetch neprekidno preuzima sirove podatke iz hardverskog bafera. Kada korisnik pritisne Stop, poziva se Close, sesija se zatvara i resursi oslobađaju. Ova sekvenca je namerno stroga — bez nje uređaj ostaje zaključan.

## Slide 4
Block Diagram
4
1
2
3
1
Konfiguracija hardvera
2
Case struktura — izbor okidanja
3
Obrada signala i vizuelizacija
Notes: Ovako izgleda kod. Namerno vam pokazujemo celinu, jer se u dataflow jeziku struktura vidi na prvi pogled. Levo je konfiguracija — svi ulazni parametri idu u NI-SCOPE blokove. U sredini je Case struktura za izbor tipa okidanja, najfleksibilniji deo koda. Desno je obrada — tu se podaci raspakuju, mere i transformišu. Sve prolazi kroz error wire, tako da se svaka greška propagira do kraja i prijavljuje korisniku.

## Slide 5
Logika okidanja — 5 režima
5
Case struktura: korisnik bira režim, Trigger Modifier dinamički prilagođava parametre.
Edge
Okidanje na prelazak preko zadatog naponskog nivoa — rising ili falling.
Immediate
Akvizicija se pokreće odmah, bez čekanja na uslov ulaznog signala.
Hysteresis
Zona neosetljivosti oko nivoa okidanja — sprečava lažna okidanja od šuma.
Digital
Okidanje na promenu logičkog stanja eksternog digitalnog signala.
Window
Okidanje na ulaz ili izlaz signala iz definisanog naponskog prozora.
Notes: Ovo je deo na koji smo najviše potrošili vremena. Case struktura omogućava korisniku da bira između pet režima okidanja. Edge je standard — okidamo kad signal pređe zadati naponski nivo. Immediate ne čeka ništa, korisno za brzo posmatranje. Hysteresis je unapređeni Edge: uvodi zonu neosetljivosti oko nivoa okidanja, pa šum ne izaziva lažna okidanja — signal mora da pređe širi opseg. Digital okida na promenu logičkog stanja, ne na analogni nivo. A Window okida kada signal uđe ili izađe iz definisanog opsega — idealno za detekciju anomalija i prekoračenja. Komponenta Trigger Modifier prilagođava parametre u zavisnosti od izabranog slučaja, tako da korisnik ne mora ništa da prekonfiguriše ručno.

## Slide 6
Od sirovih podataka do merenja
6
Raspakivanje waveform-a
Index Array
izbor kanala iz niza
Unbundle by Name
pristup atributima waveform-a
relativeInitialX
početni trenutak akvizicije
xIncrement
vremenski korak između uzoraka
wfm
niz naponskih vrednosti
Tek raspakovani, podaci imaju smisao — i tek tada idu u analizu.
Obrada signala
Amplitude & Level Measurements
izdvaja high i low nivo, amplitudu
Subtract (High − Low)
peak-to-peak vrednost signala
FFT
razlaganje na sinusne komponente
PSD
raspodela snage po frekvencijama
6.26
Vpp (V)
2.90
High (V)
-3.36
Low (V)
6.27
Amplituda
Notes: Ono sto Fetch vrati nije spreman signal - to je struktura. Pomocu Index Array biramo kanal, a Unbundle by Name je raspakuje na tri kljucna atributa: pocetni trenutak, vremenski korak između uzoraka i sam niz naponskih vrednosti. Tek sada podaci imaju smisao. Niz vodimo u modul Amplitude and Level Measurements, koji automatski izdvaja high i low nivo. Prostim oduzimanjem - high minus low - dobijamo peak-to-peak vrednost. Isti niz paralelno ide u FFT, koji signal razlaze na sinusne komponente, i u PSD, koji pokazuje kako je snaga signala rasporedjena po frekvencijama - sto je kljucno za analizu suma.

## Slide 7
Sistem u radu
7
10 MS/s
brzina odabiranja
1000
dužina zapisa (uzoraka)
6.26 V
izmereni Vpp
Edge
aktivni režim okidanja
Notes: Ovo je sistem u radu. Ulazni signal je kvadratni, brzina odabiranja deset megasempla u sekundi, dužina zapisa hiljadu uzoraka. Prikaz je potpuno stabilan zahvaljujući Edge okidanju. Sa leve strane korisnik u realnom vremenu menja sve parametre — vertikalni opseg, spregu, tip okidanja, nivo okidanja. U centru se automatski prikazuju izmerene vrednosti: peak-to-peak je 6.26 volti, amplituda 6.27. Desno su rezultati FFT analize i procena spektralne gustine snage. Sve to na jednom ekranu, bez ijednog fizičkog dugmeta.

## Slide 8
Zaključak
Funkcionalan osciloskop — akvizicija, prikaz, merenje i analiza u jednom lancu
Pet režima okidanja — prilagodljivost različitim tipovima signala
Automatska merenja (Vpp, High, Low) i frekvencijska analiza (FFT, PSD)
Modularan dizajn — nadogradnja se svodi na proširenje grane koda
Bezbedno upravljanje sesijom i propagacija grešaka do korisnika
Front Panel — sistem u radu
Hvala na pažnji
Pitanja?
Notes: Da zakljucimo. Napravili smo funkcionalan virtualni osciloskop koji pokriva ceo lanac - od akvizicije sa hardvera, preko stabilnog prikaza, do automatskih merenja i frekvencijske analize. Pet rezima okidanja daje sistemu fleksibilnost koju fiksni instrument nema. A zbog modularne prirode LabVIEW-a, dodavanje novih funkcija - recimo filtriranja ili merenja THD-a - svodi se na prosirenje postojece grane koda. Hvala na pažnji, spremni smo za pitanja.